Reguleringsbestemmelser for

Plan 1087, Rv. 456 Kolsdalen – Hannevikdalen

Plankart datert 02.02.2009

Kristiansand kommune

§ 1 	Fellesbestemmelser

§ 1.1 	Generelt

Planen skal legge til rette for bygging av ny 4 felts veg for rv. 456 til Vågsbygd samt tilpasning til vedtatt trase for E39. Planområdet omfatter også ny lokalveg til Tinnheia og ombygging av vegsystemet forbi industrien i Hannevika.

Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser, datert 02.02.2009.

Plankartet viser første utbyggingstrinn før tilpasning til fremtidig E39-løsning.

§1.2  	Byggegrense

Veglovens generelle byggegrenser (50 meter for stam- og riksveg og 15 meter for fylkes-   og kommunal veg) gjelder, med unntak for område B1c der særskilt byggegrense er vist på plankartet.

§ 1.3 	Støy

For eiendommer som vender mot veger som får vesentlig redusert trafikk som følge av reguleringsplanen, legges til grunn at prosjektet defineres som miljøtiltak etter retningslinje T-1442.  For øvrig gjelder at dersom støynivået overskrider ekvivalent nivå på 55 dB(A) utendørs ved bolig og over 30 dB(A) inne i oppholdsrom, skal skjermingstiltak tilbys.

Innenfor byggeområdene til bolig tillates etablert støyskjermer.

§ 1.4 	Universell utforming

Bussholdeplasser og atkomst til disse innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming.

§ 1.5	Terrengbehandling. Estetikk.

Anlegget og de enkelte elementene, så som bruer og portaler, fyllinger og skjæringer, murer og grøfter skal gis en god terrengbehandling og utforming.

Nytt veganlegg med konstruksjoner skal utføres slik at det best mulig tilpasser seg terreng og omgivelser.  Skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en estetisk god utforming.

§ 2 	Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5, 1. ledd nr. 1)

§ 2.1 	Bolig med tilhørende annlegg. B

Område B, B1a-B1c og B2 reguleres til boligformål. Eksisterende bebyggelse er regulert med eksisterende mønehøyde, utnyttelse, bruk og antall boenheter. Nye garasjer tillates oppført med grunnflate maks 24 m2 og gesimshøyde maks 2,5 m over gjennomsnittlig planert terreng og med samme takvinkel som tilhørende bolig. Arker, utvendige trapper og takvindu tillates ikke.

Alle søknads- og meldepliktige tiltak innen boligområde B2 skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling.

§ 2.2 	Område for industri, lager.  BI

Område BI1-BI5 skal benyttes til industri/lager.

Maksimalt tillatt bebygd areal for områdene BI2 – BI3 skal ikke overstige BYA = 50 %. Parkering i dagen skal ikke medregnes ved beregning av BYA. For område I3 skal maksimal mønehøyde ikke overstige C +35 meter.

For område BI2 er maksimal tillatt mønehøyde 12 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 3 	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. §12-5, 2. ledd nr. 2)

§3.1	Kjørevei, SKV

Vegene skal utføres i samsvar med gjeldende statlige og kommunale vegnormaler avhengig av dimensjonerings-/standardklasse.

Område o_SKV er offentlig kjøreveg (riksveger, fylkesveger og kommunale veger)

Område f_KV1 er felles adkomst for gbnr. 15/66, 15/67 og 15/72.

§3.2 	Gang-/sykkelveger, SGS

Gang- og sykkelveger skal opparbeides som vist på planen.

§3.3 	Fortau, SF

Fortau skal opparbeides langs gang-/sykkelvegen som vist på planen.

§3.4 	Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT

I område for annen veggrunn – teknisk anlegg, vist som o_SVT, o_SVT1 - o_SVT3 inngår trafikkøyer, midtdeler, rabatter, grøntområder, grøfter, murer, støyskjermer, støyvoller, fyllings- og skjæringsskråninger, stabiliserende tiltak og liknende. Anleggene skal utføres i samsvar med gjeldende statlige og kommunale vegnormaler avhengig av vegklasse.

I område o_SVT1 tillates oppføring av teknisk bygg og anlegg for drift og vedlikehold av tunnelanlegget med tilhørende installasjoner og atkomst til dette.

I området o_SVT2 i Kolsdalen etableres parkeringsplass og atkomst til teknisk bygg for nytt tunnelsystem.

Det kan settes opp sikkerhetsgjerder for å oppnå sikker ferdsel og hindre ukontrollert kryssing av trafikkert veg. Plasseringen av gjerdene skal tilpasses landskapet og omgivelsene. Sikringstiltakene avklares i forbindelse med byggeplanen.

§3.5 	Annen veigrunn – grønt, SVG

I området for annen veggrunn – grøntareal, o_SVG inngår rabatter, grøntområder, grøfter, murer, støyskjermer, støyvoller, fyllings- og skjæringsskråninger, stabiliserende tiltak og liknende. Det skal utarbeides landskapsplan som en del av byggeplanen for veganlegget. Landskapsplanen skal vise utforming og beplantning av arealet «annen veggrunn-grønt». Innenfor arealer avsatt til annen veggrunn kan sikkerhetsgjerder settes opp.

§3.6	Bussholdeplass, SKH

Bussholdeplass skal opparbeides som vist på planen.

§3.7	Leskur, SP

Leskur merket SP skal opparbeides som vist på plankart.

§3.8 	Parkering, SPA

Området merket o_SPA skal opparbeides som vist på plankart.

§3.9	Avkjørsel

Avkjøringene til private eiendommer prosjekteres i byggeplanen der de er markert med piler på reguleringsplankartet.

§ 4 	Grønnstruktur (PBL. §12-5, 2. ledd nr. 3)

§4.1 	Friområde, GF

Områdene GF skal nyttes til friområde. I forbindelse med etablering av ny Tinnheiaforbindelse skal tjern i tilknytning til område GF5 mudres og opparbeides med tilsvarende størrelse på vannspeil. Plan for tiltaket skal godkjennes av kommunen.

For friområder regulert som midlertidig anleggsområde gjelder særskilte bestemmelser gitt i §6.1.

§4.2 	Turvei, GT

Turvei skal opparbeides som vist på planen.

§4.3 	Grønnstruktur, G

Områdene G1-3 reguleres til offentlig friluftsformål. Det kan ikke føres opp bygninger innenfor området.

§ 5 	Hensynssoner (PBL. § 12-6)

§5.1 	Sikringssoner - Frisiktsone, H140

I frisiktsonene som er vist på plankartet skal det være frisikt langs veg/kryss/avkjørsler.  Det tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegbane innenfor frisiktsonen.

Avkjørsel til private eiendommer skal ha frisikt i henhold til Vegnormalen for Kristiansand kommune.

§5.2 	Sikringssoner – Andre sikringssoner, H190

## Sikringssonen rundt tunnel har en utbredelse på 12 m i horisontalplanet fra tunnelveggen. Det tillates ikke tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93, eller medfører sprengning, peleramming, boring i grunnen, tunneldriving eller andre tiltak som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen uten etter tillatelse fra Statens vegvesen.

§5.3	 Faresoner – Høyspenningsanlegg, H370

I fareområder merket høyspenningsanlegg gjelder restriksjonssone for høyspentlinjer. Tiltaket i dette området skal godkjennes av linjeeieren.

§ 6  Bestemmelsesområde (PBL. §12-7)

§6.1 	Anlegg- og riggområde

- Områder som er kombinert med midlertidig anleggsområde kan benyttes til anleggsområde så lenge anleggsarbeidene pågår. Områdene kan nyttes til midlertidige omkjøringsveger, massedeponi, anleggsområde inkl riggplass, anleggsveger og lagerplass for bygningsmateriell, maskiner og brakker og annen virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften ved bygging av ny Vågsbygdvei. Områdene skal være sikret med gjerder og skilt. Anleggsvirksomheten skal drives/skjermes slik at ulemper for nærliggende boligområder med støy og støv begrenses så langt mulig.

- Formålet midlertidig anleggsområde opphører når veganlegget fra Kolsdalen til Lumberkrysset er ferdigstilt.

- Område GF4 og BI4 ligger i området for fremtidig trase for E 39. Områdene har status som midlertidig anleggsområde så lenge anlegget med rv. 456 Kolsdalen – Lumberkrysset pågår.

## §6.2 	Bygg, kulturminner som skal bevares

## Eksisterende bygning vist med linje for «bygg, kulturminner mm som skal bevares» i byggeområde B2 tillates ikke revet. Bygningen er regulert med eksisterende gesimshøyde, takform og etasjetall. Alle søknads- og meldepliktige tiltak innen boligområde B2 skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§7.1 	Plan for område bekkeløpet i Hannevikdalen skal godkjennes av kommunen før anleggsstart.

§7.2 	Beplantning og terrengbearbeiding skal være ferdig sammen med resten av veganlegget eller seinest våren etter ferdigstillelse.

§7.3 	Plan for håndtering av forurensede masser skal godkjennes av fylkesmannens miljøvernavdeling før anlegget igangsettes.

§7.4	Plan for håndtering av jord fra områder der det vokser kjempebjørnekjeks skal godkjennes av Kristiansand kommune.

§7.5 	Viste gang- og sykkelveger, samt turstier skal være ferdig opparbeidet samtidig med eller seinest våren etter ferdigstillelse av veganlegget.

§7.6	Nødvendige støyskjermingstiltak skal være gjennomført/etablert før eller senest samtidig med ferdigstillelse av veganlegget.

§7.7 	Nødvendige sikringstiltak skal være etablert senest samtidig med ferdigstillelse av tilhørende veganlegg.

§7.8 	Tjern i tilknytning til område GF5 skal mudres og opparbeides innen ferdigstillelse av anlegget. Planen for utbedring skal godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes.

§7.9 Friområder regulert til midlertidig anleggsområde skal være tilplantet eller tilsådd senest våren etter at formålet midlertidig anleggsområde opphører

Dato: 02.02.2009

Rev: Mindre endring i hele planen, vedtak 02.02.2016

Godkjent av Bystyret i Kristiansand den 13.05.2009 som sak nr. 76.

Plan- og bygningssjefen.