# Plan nr. 1252.

# Reguleringsbestemmelser for

# Fv456 Auglandsbukta - Flødemelka

Plankart datert 01.02.2010. Revisjon A 18.05.2010.

§1. Fellesbestemmelser

§1.1 Generelt

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av kollektivfelt, nye adkomstveger, utbedrede kryss og gang- og sykkelveger på strekningen Auglandsbukta – Flødemelka.

§1.2 Støy

Miljøverndepartementets retningslinjer for arealbruk i støyutsatte områder (jfr. Rundskriv T-1442) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. For eiendommer som får støynivå over ekvivalent nivå på 55 dB(A) utendørs ved bolig og over 30 dB(A) inne i oppholdsrom, skal lokal skjerm og/eller fasadetiltak avklares i forbindelse med byggeplan.

§1.3 Universell utforming

Gang-/sykkelveger, bussholdeplasser og adkomst til disse innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming.

§2. Bebyggelse og anlegg

§2.1 boligbebyggelse

Områdene kan benyttes til midlertidig anleggsområde. Benyttede arealer skal istandsettes etter at anleggsarbeidet er ferdig.

§2.2 barnehage

Områdene kan benyttes til midlertidig anleggsområde. Benyttede arealer skal istandsettes etter at anleggsarbeidet er ferdig.

§3. Samferdselsanlegg

§3.1 Byggeplan

Det skal utarbeides byggeplan for samferdselsanleggene. Planen skal redegjøre for belegning, kantsteinsutforming, beplantning, belysning, støttemurer, undergang mv. Anlegget og de enkelte elementene skal ha god landskapsmessig utforming.

§3.2 Veg

I områder for offentlig veg inngår areal til kjørebane, kollektivfelt, holdeplasser og skulder.

§3.3 Kjøreveg

Kjøreveg omfatter både offentlige og  private veger.

Område P_veg1 er privat veg for eiendommene gnr/bnr 12/29 og 12/317.

Område P_veg2 er privat veg for eiendommene gnr/bnr 12/6, 12/28 og 12/669.

Område P_veg4 er privat veg for eiendommene gnr/bnr 12/22, 12/1091, 12/410 og 12/749.

Område P_veg5 er privat veg for eiendommene gnr/bnr 12/668, 12/19, 12/246, 12/24, 12/59, 12/285, 12/878, 12/879, 12/880, 12/881 og 12/841.

§3.4 Gang- og sykkelveger

Gang- og sykkelveger skal opparbeides som vist på planen.

Gang- og sykkelveg fra Vågsbygd Ringvei til Nordenparken skal opparbeides med separat sykkelvegbane og fortau, og skal krysse fv456 planskilt. Profilbredden skal være 3 m sykkelbane og 1,5 m fortau. Gang- og sykkelveg på vestsiden av fv456 fra Vågsbygd Ringvei til Kirsten Flagstadsvei skal opparbeides med 3 m bredde. Det skal være fysisk skille med rabatt mot kjøreveg. På vestsiden av fv456 på strekningen fra ny undergang ved Vågsbygd Ringvei til Vågsbygdveien 106 skal det opparbeides fortau med bredde 2,25 meter.

§3.5 Annen veggrunn

I områder for annen veggrunn inngår trafikkøyer, midtdeler, rabatter, grøntområder, grøfter, murer, støyskjermingstiltak, fyllings- og skjæringsskråninger, stabiliserende tiltak og liknende.

§3.6 Avkjørsler

Eksisterende adkomst fra fv456 til eiendom gnr/bnr 12/19, 12/246, 12/24, 12/59 og 12/285 stenges. Eiendommene gis adkomst via ny privat veg P_veg5.

Eksisterende adkomst fra fv456 til eiendom gnr/bnr 12/28 stenges. Eiendommen gis adkomst via privat veg P_veg2.

Eksisterende adkomst fra fv456 til eiendommene gnr/bnr 12/29 og 12/317 stenges. Eiendommene gis adkomst via privat veg P_veg1.

§4. Grønnstruktur

§4.1 Friområde

Områdene kan benyttes til midlertidig anleggsområde. Benyttede arealer skal istandsettes etter at anleggsarbeidet er ferdig. I området Fr3 skal det bygges støyvoll med støyskjerm på topp voll. I området Fr1 kan det anlegges fyllinger og steinplastring for sikring av offentlig veg.

§5. Bruk og vern av sjø og vassdrag

§5.1 Friluftsområde

Områdene kan benyttes til midlertidig anleggsområde. Benyttede arealer skal istandsettes etter at anleggsarbeidet er ferdig.

§6. Rekkefølgebestemmelser

§6.1

Beplantning og terrengbearbeiding skal være ferdig sammen med resten av veganlegget, eller seinest våren etter ferdigstillelse.

§6.2

Viste gang- og sykkelveger skal være ferdig opparbeidet samtidig med ferdigstillelse av veganlegget.

§6.3

Støyskjermingstiltak skal være gjennomført samtidig med ferdigstillelse av veganlegget.

§6.4

Det skal opparbeides trapp fra gang- og sykkel undergang til fortau på vestsiden av fv456. Det skal også etableres trapp på østsiden av fv456 fra gang- og sykkelveg til adkomstveg til Storenes. Trapper skal være ferdigstilt ved anleggsfasens slutt.

Godkjent av Bystyret i Kristiansand den 22.06.2010 som sak nr. 95.

Plan- og bygningssjefen.