Reguleringsbestemmelser

TIL detaljregulering planovergang Sanden

PlanId 2014006

| Saksbehandling | Dato | Saksbeh. |
| --- | --- | --- |
| Oppstartsmøte med Melhus kommune | 26.09.14 | Multiconsult |
| Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid | 25.10.14 | Multiconsult |
| Planforslag utarbeidet | 19.01.17 | Multiconsult |
| Vedtak om høring og offentlig ettersyn, FS sak 114/17 | 22.08.17 | Melhus kommune |
| Høring og offentlig ettersyn i perioden 11.09 – 27.10.17 |  | Melhus kommune |
| 2. gangs behandling, sak 167/17 | 19.12.17 | Melhus kommune |
| Vedtatt av kommunestyret, sak 3/18 | 30.01.18 | Melhus kommune |

Hensikten med planen er bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen PLO-DB 513,921 stenges og trafikken ledes til sikret planovergang lengre nord via ny atkomstveg.

Innenfor reguleringsgrensene er området regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven:

§12-5, nr. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

- Veg (SV1)

- Kjøreveg (o_SKV2)

- Trase for jernbane (o_STJ)

- Kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (o_SKF)

§ 12-5, nr. 5 LNFR OMRÅDER

- Areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)

§ 12-6 HENSYNSSONER

- Frisikt (H140)

- Flom (H320)

§ 12-7 BESTEMMELSEsOMRÅDER

- Anlegg- og riggområde (#1)

Følgende bestemmelser gjelder for reguleringsformålene:

1	FELLESBESTEMMELSER

§ 1.1	Kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 1.2	Støy

For anleggsstøy skal gjeldende retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet (T-1442) overholdes.

§ 1.3	Matjord

Før anleggsstart skal det undersøkes om matjord som skal flyttes er fri for floghavre og potetål. Dette skal kontrolleres av lokal landbruksmyndighet. Dersom det gjøres funn skal det lages en tiltaksplan som skal godkjennes av lokal landbruksmyndighet.

Matjord skal tas av før inngrep og brukes til istandsetting etter inngrep innenfor planområdet eller legges på de angjeldende landbrukseiendommene som er berørt av tiltaket. Matjord skal ikke flyttes til andre eiendommer. Overskudd av matjord skal mellomlagres innenfor området og ikke komprimeres eller kjøres på. For å hindre blanding med andre masser skal eksisterende matjord tildekkes med duk i anleggsperioden.

§ 1.4	VA-ledninger

I forbindelse med byggesøknad skal det gjøres rede for hvordan VA-ledninger skal ivaretas ved gjennomføring av tiltak.

2	SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

2.1	Veg (SV1)

SV1 er privat atkomstveg og skal opparbeides etter standard for landbruksveg klasse 3 i "Normaler for landbruksveier" (Landbruks- og matdepartementet, mars 2013).

Arealet kan nyttes til kjørebane, skulder, skjæringer, fyllinger, grøfter, rekkverk, murer, skilt, stolper og andre installasjoner som naturlig hører veganlegget til.

2.2	Kjøreveg (o_SKV2)

Fv. 674 er offentlig kjøreveg.

2.3	Trase for jernbane (o_STJ)

Innenfor området tillates jernbanelinje og oppføring av bygg og installasjoner som er nødvendig for drift og vedlikehold av jernbanen.

Det skal etableres sikringsgjerde i henhold til Bane NORs tekniske regelverk.

2.4	Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer: jernbane kombinert med veg (o_SKF)

Det kan etableres kjørbar veg over jernbanelinjen. Planovergangen skal sikres etter de krav som finnes i Bane NORs Teknisk regelverk eller andre gjeldende retningslinjer gitt av Bane NOR.

3	LNFR-OMRÅDER

3.1	Areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)

I områder med eksisterende dyrket mark som blir berørt av anleggsdrift, skal det tilstrebes en istandsetting som gir samme kvalitet som før inngrepene. Skråningen inn til veg SV1 skal legges med en helning på maksimalt 1:8.

Bebyggelse er ikke tillatt innenfor områdene.

4	 HENSYNSSONER

4.1	Sikringssone frisikt (H140)

Det skal være frisikt i en høyde av 0,5 meter over toppdekke på tilstøtende veg.

4.2	Flom (H320)

Arealer innenfor hensynssone flomfare skal utformes slik at de kan tåle oversvømmelser.

5	BESTEMMELSESOMRÅDER

5.1 	Anlegg- og riggområde (#1)

Områdene tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Etablering av knuseverk eller asfaltverk er ikke tillatt. Når områdene tas i bruk skal de sikres på forsvarlig måte.

6	Rekkefølgekrav

6.1	Stenging av planovergang

Planovergang PLO-DB 513,921 skal ikke stenges for ferdsel før ny atkomstveg er opparbeidet og klar til bruk. Nødvendige sikringsgjerder og tiltak i tilknytning til vegen og jernbanen skal oppføres senest samtidig med at vegen åpnes for normal trafikk.

6.2	Istandsetting etter inngrep

Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av første sommerhalvår etter ferdigstillelse av veganlegget, skal alle berørte områder istandsettes og tilbakeføres til det formålet som er vist på planen.